Фаскосъёмная машина B60S

## Фаскосъемная машина с регулируемой скоростью вращения шпинделя

Фаскосъемник B60S - это две машины в одной: можете торцевать лист конструкционной стали на максимальных оборотах, а потом переключиться на нержавейку, установив индикатор скорости в соответствующее положение - Вам обеспечена стабильная работа практически по любым материалам и долгий ресурс режущих пластин в комплекте с машиной - 10 шт.) Сменив положение направляющих можете приступать к снятию фаски на трубах с наружным диаметром от 150 до 300 мм!

- 3-фазный мотор 1800 В, питание 220 Вт

- фаска 24 мм (под 45˚)

- угол от 0 до 60 градусов

- для работы на листах

- на трубах диаметром до 300 мм

- защита от перегрузки

- виброизолирующие рукоятки

- для работы по нержавеющей стали

- широкий диапазон регулировки глубины/ширины фаски.

- вес 24 кг

Поставка включает в себя:

1 Транспортировочный кейс

1 Машина для обработки кромки

1 Инструкция по эксплуатации

3 Шестигранные ключи (4, 6, 8 мм)

1 Torx ключ (T20)

2 Плоский ключ  (18, 32mm)

1 Фрезерная головка

10 квадратных (LKS.15)

| Параметры | В60S |
| --- | --- |
| Мощность мотора | 1800 Ватт (трехфазный двигатель) |
| Скорость вращения шпинделя | 1675-2850 об/мин |
| Угол | 0-60° |
| Диаметр трубы | 150-300 мм |
| Макс. ширина скоса | 24 мм (макс.) под 45° |
| Длина | 415 мм |
| Высота | 375 мм |
| Ширина | 268 мм |
| Вес | 24,1 кг |
| Вольтаж | 220-240 Вольт 50-60Hz |
| В стандартной комплектации | Фрезерная головка с 10 квадратными пластинами (LKS.15) Направляющая B60S (из стали - универсальная) |
| Дополнительно: |
| B60.0027 Фрезерная головка B60S (аналогичная головке в стандартной комплектации) |  |
| LKS.15 Режущие пластины для фрезерной головки B60S (10шт) |  |
| B60.1020S Направляющая B60S (из нержавеющей стали) |  |

Видео работы станка - https://youtu.be/vPEeOFAArzc

## Описание и конструктивные особенности

- Крышка фрезерной головки

- Направляющая пластина

- Направляющий ролик

- Табличка с серийным номером

- Ручка блокировки регулировки глубины

- Шкала регулировки угла фаски

- Болт регулировки угла фаски

- Шкала регулировки глубины

- Рукоятки

- Регулятор настройки глубины

- Фрезерная головка

- Переключатель двигателя

- Индикатор работы двигателя (зеленый)

- Индикатор перегрузки (красный)

- Кнопка подачи напряжения

- Кнопка запуска двигателя

- Кнопка выключения двигателя

- Ручка регулировки скорости

## Установка угла среза

EUROBOOR B60(S) обеспечивает регулировку угла среза в диапазоне от 0 до 60 градусов. Чтобы установить необходимый угол наклона:

    - Ослабьте оба стопорных болта регулировки угла с помощью прилагаемого шестигранного ключа на 6 мм. Болты находятся на крышке фрезерной головки. Не обязательно полностью выкручивать болты.

    - Поверните узел направляющей пластины таким образом, чтобы индикаторная полоска на направляющей плите совпала с требуемым углом.

    - Слегка затяните оба стопорных болта регулировки угла, дважды проверьте, на сколько градусов установлен угол, и полностью затяните болты. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть болты.

[Рисунок 2-5]

## Настройка глубины/ширины фаски

EUROBOOR B60(S) имеет широкий диапазон регулировки глубины/ширины фаски.

Ниже Вы найдете наиболее распространенные варианты настроек угла скоса и ширины/глубины фаски.

[Рисунок 2-6]

Чтобы установить необходимую глубину скоса:

    - Ослабьте ручку блокировки регулировки глубины (рис 1-1).

    - Поверните регулятор глубины против часовой стрелки, чтобы увеличить ширину скоса, или поверните ручку регулировки глубины по часовой стрелке, чтобы уменьшить ширину скоса

    - Затянуть ручку блокировки регулировки глубины

[Рисунок 2-7]

Примечание. Шкала регулировки глубины обеспечивает индикацию регулировки, но указана для угла 45 градусов. Всегда проверяйте настройку, используя машину на пробной заготовке, и при необходимости настраивайте величину углубления в материал фрезерной головки.

## Модификация для использования на трубе

EUROBOOR B60(S) оснащен направляющей с роликами, которая позволяет выполнять фаски на трубах  диаметрами  150 - 300 мм. Это требует следующей подготовки машины:

    - Ослабьте и выкрутите оба стопорных болта регулировки угла с помощью прилагаемого шестигранного ключа на 6 мм.

    - Вытащите всю направляющую пластину в сборе из машины.

    - Поверните направляющую пластину в сборе на 180 градусов

    - Установите направляющую пластину в сборе

    - Установите и затяните оба стопорных болта регулировки угла

[Рисунок 2-8]

    - Используйте 18-мм ключ для фиксации прямоугольной скользящей гайки

    - Используйте  8 мм шестигранный ключ, чтобы ослабить болт

    - Удалите болт из отверстия, удерживая направляющий ролик

    - Установите прямоугольную скользящую гайку в скользящую прорезь

    - Соберите направляющий ролик, установленный на болте.

    - Установите болт на прямоугольную скользящую гайку и затяните. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть болт.

Оригинальная установка для использования на листе   [Рисунок 2-9]

Установка для использования на трубе [Рисунок 2-10]

[Рисунок 2-9]                             [Рисунок 2-10]

## Регулировка скорости

## EUROBOOR B60S оснащен электронной регулировкой скорости фрезерной головки. Диапазон регулировки скорости составляет от 1675 об/мин (минимум) до 2850 об/мин (максимум).

## Для регулировки скорости необходимо повернуть ручку регулировки скорости: полностью повернуть против часовой стрелки, чтобы достичь минимальной скорости, полностью повернуть по часовой стрелке, чтобы достичь максимальной скорости. Будьте осторожны, чтобы не перевернуть ручку регулировки скорости за крайние упоры.

## На машине предусмотрен ориентировочный диапазон общих применений материалов. Начиная от самой медленной до высокой скорости фрезерной головки:

## Специальные сплавы (такие как Inconel, Hardox)

## Нержавеющая сталь

## Серый чугун

## Конструкционная сталь

## Это ориентировочные виды материалов. Также другие типы металлов могут быть обработаны на этой машине. Всегда проверяйте скорость, подходящую для материала, с которым Вы работаете, и попробуйте несколько настроек на тестовом образце, прежде чем приступать к работе на основной заготовке.

## Защита от перегрузки

EUROBOOR B60S оснащен защитой от перегрузки.

Перегрузка может быть вызвана либо высокой скоростью подачи, либо глубокой настройкой скоса

Когда индикатор перегрузки (красный) мигает, машина используется с максимально допустимой нагрузкой. Лучше всего избегать такого рода ситуаций, так как на этом этапе операции выполняются медленнее. Двигатель подвержен перегреву, что может привести к поломкам.

Когда операция выполняется при сильной перегрузке с постоянно горящим индикатором перегрузки (красный), машина защитит себя, автоматически отключив двигатель.

Нажмите выключатель двигателя, чтобы сбросить защиту от перегрузки. Проверьте заготовку и машину и отрегулируйте при необходимости. Нажмите выключатель двигателя, чтобы продолжить работу снова.

## Обработка листа

- Подготовьте машину, как описано в инструкции в главе 3

- Регулировка угла:

Регулировка угла должна быть от 1 до 60 градусов

Регулировка глубины:

Настоятельно рекомендуется выполнение фасок шириной более 12мм за 2-3 прохода. Например, если вы хотите создать скос шириной 15 мм:

Первый проход: 6 мм

Второй проход: 12 мм

Третий проход: 15 мм

В результате потребуется меньше усилий, а также меньше времени на выполнение двух или трех проходов в сумме,  чем одного на полную ширину.

ВНИМАНИЕ

1.     Не позволяйте фрезерной головке касаться материала при позиционировании

станка!

2.	Отрегулируйте машину и включите двигатель, как описано в главе 4.

3.	Крепко держите машину обеими руками за ручки. Помните, что во время работы

станок следует перемещать справа налево.

4.	Подведите станок к обрабатываемой детали так чтобы все направляющие

пластины и направляющие ролики полностью и равномерно касались заготовки.

ВНИМАНИЕ

Фрезерная головка может обеспечивать отдачу, когда она касается заготовки

[Рисунок 3-1]

5.    Медленно начните перемещать машину справа налево, постоянно проверяя, все ли

направляющие пластины и направляющие ролики плотно прижаты к аготовке.

6.    Подача осуществляется вручную, в зависимости от материала, параметров ширины фаски и угла.

При торцевании установите угол на 0 .

Рекомендуется устанавливать глубину фаски за один проход не более 2-3 мм.

## Обработка труб

Убедитесь, что машина переоборудована для использования на трубе

Стандартная сборка направляющей пластины позволяет выполнять фаски на  трубах с наружным диаметром от 150 до 300 мм.

- Установите регулировку глубины на 0 градусов

- Установите машину над отверстием трубы

3.    Слегка ослабьте оба болта направляющего ролика, чтобы прямоугольные скользящие гайки могли перемещаться в обозначенных пазах

[Рисунок 3-3]

4.    Симметрично переместите направляющие ролики, чтобы они касались трубы, и снова  затяните боты.

[Рисунок 3-4]

5.    Регулировка угла:

Регулировка угла должна быть от 1 до 60 градусов

Регулировка глубины:

Рекомендуется, чтобы регулировка глубины не превышала (дополнительно) 6 мм за проход.

Например, если вы хотите создать скос шириной 15 мм:

Первый проход: 6 мм

Второй проход: 12 мм

Третий проход: 15 мм

#### ВНИМАНИЕ

Не позволяйте фрезерной головке касаться заготовки при позиционировании!

[Рисунок 3-5]

6.    Отрегулируйте машину и включите двигатель

7.    Крепко держите машину обеими руками за имеющиеся ручки. Помните, что во время работы станок следует перемещать справа налево (по часовой стрелке).

8.    Подведите станок к обрабатываемой детали таким образом, чтобы все направляющие пластины и направляющие ролики полностью и ровно касались заготовки.

#### ВНИМАНИЕ

Фрезерная головка может обеспечивать отдачу, когда она касается заготовки.

- Медленно начните перемещать машину справа налево (по часовой стрелке), постоянно проверяя, все ли направляющие пластины и направляющие ролики плотно прижаты к заготовке.