Многофункциональные ножницы Stalex PBS-7

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный инструмент предназначен для резки тонкой профилированной стали, стального прутка, стального уголка, стального бруса, стальной полосы и листового металла. Инструмент подходит для ремонтных мастерских и для использования на строительной площадке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | PBS-7 |
| --- | --- |
| Стальной пруток | 22 мм |
| Стальной брусок | 20 мм |
| Стальная полоса | 90X14 мм |
| Стальной уголок | 60X7 мм |
| Стальная пластина | 10 мм |
| Тавровая сталь | 60X7 мм |
| Длина лезвия | 178 мм (7”) |
| Масса | 98 кг |
| Габаритные размеры | 97X37X70 см |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед началом эксплуатации данного инструмента необходимо внимательно прочитать данное руководство. Необходимо проверить крепежные винты всех частей инструмента. При наличии ослабленных креплений – затянуть их.

- Необходимо регулярно смазывать движущиеся части.

- Перед резкой деталь необходимо закрепить во избежание повреждений.

- Не подставлять пальцы под лезвие.

- Соблюдать равновесие, не приближаться к детали во избежание травм.

- Следить за состоянием рукоятки. Усилие на рукоятке зависит от положения пружины.

- Не допускать посторонних к инструменту.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

I. РЕЗКА СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ, СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

1. Поднять рукоятку (46), выставить необходимое расстояние между верхним и нижним лезвиями.

2. Поместить стальную пластину на нижнее лезвие (33), убедиться в том, что размер подходящий, затем затянуть рукоятку (8), зафиксировать деталь с помощью пластины (21), с усилием потянуть рукоятку (4) вниз.

II. РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРУТКА, СТАЛЬНОГО БРУСА

Поднять рукоятку (47), поместить стальной пруток (брус) в круглое (квадратное) отверстие лезвия и в круглое (квадратное) отверстие опорной плиты (3), с усилием потянуть рукоятку (47) вниз.

III. РЕЗКА УГОЛКА И ТАВРА

Поднять рукоятку (47), поместить деталь в паз (его форма должна совпадать с деталью) и в паз опорной плиты (3).

IV. В соединительной пластине (6) имеются два отверстия, оператор может выбрать любое в зависимости от положения и усилия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Смазка

Перед использованием нанести немного смазки на зубья, залить смазочное масло в масленку (14).

- Перед длительным простоем инструмента нанести на лезвия антикоррозийную смазку.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | 1 | 25 | Неподвижная пластина | 1 |
| 2 | Болт | 1 | 26 | Подвижный блок | 1 |
| 3 | Опорная плита | 1 | 27 | Болт | 3 |
| 4 | Шайба | 7 | 28 | Пружинная шайба | 5 |
| 5 | Гайка | 5 | 29 | Болт | 4 |
| 6 | Соединительная пластина | 2 | 30 | Регулируемое нижнее лезвие | 1 |
| 7 | Кольцо | 2 | 31 | V-образное верхнее лезвие | 1 |
| 8 | Рукоятка | 1 | 32 | Малый вал | 1 |
| 9 | Винт | 1 | 33 | Верхнее лезвие | 1 |
| 10 | Втулка | 1 | 34 | Болт | 1 |
| 11 | Винт | 1 | 35 | Правая пружина | 1 |
| 12 | Брус | 1 | 36 | Втулка | 2 |
| 13 | Пластина | 1 | 37 | Винтовая муфта | 2 |
| 14 | Опора лезвия | 3 | 38 | Пружинный штифт | 2 |
| 15 | Масленка | 1 | 39 | Опорный палец | 1 |
| 16 | Зубчатая пластина | 1 | 40 | Левая пружина | 1 |
| 17 | Вал | 3 | 41 | Винт | 1 |
| 18 | Шайба | 1 | 42 | Нижнее лезвие | 1 |
| 19 | Подвижное лезвие | 1 | 43 | Вал | 1 |
| 20 | Винт | 2 | 44 | Болт | 1 |
| 21 | Нажимная пластина | 1 | 45 | Рычаг | 1 |
| 22 | Опора | 1 | 46 | Рукоятка | 1 |
| 23 | Болт | 2 | 47 | Рукоятка | 1 |
| 24 | Щиток | 1 |  |  |  |

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

# Text boxes

Примечание: Данная инструкция предназначена только для ознакомления. Благодаря постоянному совершенствованию инструмента, могут быть внесены изменения в любое время без уведомления.